## Slide 1
RECOLECCIÓN
DE DATOS
Los datos no se recopilan como
un fin en sí mismos, sino como
un medio para describir los hechos
que están tras los datos

## Slide 2: OBJETIVOS
Recopilar datos.
Identificar la escala adecuada para cada característica a recopilar.
Redondear datos cuantitativos.
Diferenciar métodos y técnicas de recolección de datos.
Elaborar una encuesta
Elaborar una hojas de registro.
Al finalizar el tema , el participante será capaz de:

## Slide 3: CONTENIDO
¿Cómo se recopilan los datos?
Las escalas de medición
El redondeo de datos
Fuentes de datos
Métodos y técnicas de recolección de datos
El muestreo
Las hojas de registro

## Slide 4: 2.1 ¿Cómo se recopilan datos?
ESTABLECER OBJETIVOS CLAROS
En control de la calidad, los objetivos son:
  Control del proceso de producción
  Análisis de lo que no se ajusta a las normas o estándares.
  Inspección o auditoria.
Permite determinar qué tipo de datos se requiere.
Las buenas decisiones se basan en un adecuado registro de datos, para lo cual se debe:

## Slide 5: Fuentes de Datos
Datos recolectados anteriormente para alcanzar otros objetivos. Constituye la primera fuente que se debe analizar. La técnica más utilizada son las fichas.
Ejemplo:
Datos publicados (en papel o en forma electrónica) en revistas especializadas, tesis, censos y en las hojas de registro anteriores.
A) FUENTES SECUNDARIAS

## Slide 6
¿De donde provienen los datos?
¿La fuente es imparcial?
¿Los datos comprueban o contradicen otras evidencias que se disponen?
¿Hace falta una evidencia cuya ausencia conduzca a otra conclusión?
¿Cuantas observaciones se tienen?
¿La conclusión que obtengo es lógica?
La calidad de los datos debe ser comprobada:

## Slide 7: Los principales organismos que disponen de publicaciones son:
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
Organización Mundial del Trabajo (OIT)
Organización Mundial de la Salud (OMS)
Organización Panamericana de la Salud (OPS)

## Slide 8
Constituyen datos recolectados para el trabajo. Son datos que no existían antes.
Se registran bajo dos métodos: directo e indirecto
B) FUENTES PRIMARIAS

## Slide 9: Métodos y técnicas de recolección de datos
El responsable registra personalmente los valores de la característica.
Ejemplo: registro del tiempo que demora un médico durante una consulta.
Comprende 2 técnicas.
A) MÉTODOS DIRECTOS

## Slide 10
1. Se registra el dato bajo condiciones normales
2. Cuando se mide el desempeño, la persona observada no debe saber que es sujeta de observación
3. Se utiliza una hoja de registro.
Ejemplo
La observación del desempeño de una enfermera durante sus labores en el Servicio de Emergencia.
(a) La observación

## Slide 11: Se registra un dato bajo condiciones provocadas simulando el proceso lo más real posible. Ejemplo: Un mercado prueba para introducir un tipo jabón de antiséptico con fragancia .
(b) La experimentación

## Slide 12
Se registra la característica a través de preguntas
No se realiza medición
Ejemplo:
Se pregunta a un paciente el tiempo que esperó antes que sea atendido en el consultorio externo.
Comprende 2 técnicas: la encuesta y la entrevista.
B) MÉTODOS INDIRECTOS

## Slide 13
Cuestionario de preguntas abiertas o cerradas
Al diseñarla se debe:
  Elegir lo temas generales de la encuesta
  Decidir forma de aplicarlo: correo, teléfono o personal
  Plantear preguntas
  Realizar una prueba piloto y hacer revisiones finales
Ejemplo:
Encuesta para conocer el grado de satisfacción de los asegurados a una clínica.
(a) La encuesta

## Slide 14
Permite recolectar datos o partir de un dialogo
Puede se estructurada o no estructurada
Ejemplo:
Entrevista al Director de una Clínica sobre la aplicación de norma de calidad.
(b) La entrevista

## Slide 15: METODOS Y TECNICAS DE RECOLECCION DE DATOS

## Slide 16: ¿Cómo seleccionar la fuente, el método y la técnica?
No toda la información requerida será recopilada de una sola fuente, ni usando un mismo método y técnica. Casi siempre es una combinación de ellos, para lo cual hay que:
Definir características que interesan registrar.
Identificar la fuente de información apropiada para cada característica.
Seleccionar la técnica más conveniente.

## Slide 17: 2.6 El Cuestionario
Consiste en un conjunto de preguntas diseñadas de acuerdo a la necesidad de información.
Junto con las hojas de registro, es la técnica más común para la recopilación de datos de fuentes primarias.

## Slide 18
Debe evitarse la ambigüedad.
Ejemplo: En un estudio para determinar el grado de asociación entre la incidencia a cáncer pulmonar y el hábito a fumar, se hizo la siguiente pregunta:
¿Fuma usted? Si No
No formular preguntas dirigidas. Evitar adjetivos, ya que predisponen a una respuesta.
Ejemplo: ¿Cree Ud. que el precio del medicamento es alto? Si No
1
2
1
2

## Slide 19: Preguntas cerradas y abiertas
Las posibles respuestas se presentan como alternativas.
Facilita la codificación y operatividad de los datos.
Ejemplo :
¿Posee Ud. un seguro médico?
Si No
1
2
Preguntas cerradas